| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального образования Мамалаевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области второй созыв Р Е Ш Е Н И Е от 21.01.2014 г. № 88 с.Мамалаевка Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Мамалаевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Мамалаевский сельсовет:

1. Утвердить схему теплоснабжения  с.Мамалаевка, с. Капитоновка, согласно приложению №  1.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу МО Мамалаевский сельсовет Акашева В.В.

3. Настоящее решение  вступает в силу  с момента обнародования.

Глава Мамалаевского сельсовета                                            В.В.Акашев

Разослано: администрации района, в дело, прокурору

Приложение №1

к решению Совета депутатов муниципального образования

Мамалаевский сельсовет

Переволоцкого района

Оренбургской области

от 21.01.2014 г. № 88

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МАМАЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Мамалаевского сельского совета  Переволоцкого  района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2027г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  с. Мамалаевка и с.Капитоновка

3.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

4.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения —разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Мамалаевского сельского поселения на период до 2027 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2027года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

Общая характеристика сельского поселения

Муниципальное образование Мамалаевский сельсовет находится в западной части Переволоцкого района Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации. Переволоцкий район расположен в центральной части Оренбургской области.

В состав муниципального образования Мамалаевский сельсовет, согласно Закона Оренбургской области от 15 сентября 2008 г. N 2367/495-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав», входят четыре населённых пункта: с.Мамалаевка, с.Капитоновка, Разъезд 12 км., х.Капитоновский Рыбоучасток.

В настоящее время численность населения сельсовета составляет 1038 человек. Площадь МО Мамалаевский сельсовет сельсовет составляет 17437 га.

Территория района относится к восточноевропейскому району континентальной климатической области. Климат района резко-континентальный.

Средняя многолетняя температура зимой составляет – 13,7° С, летом + 19,9° С. Холодная зима (температура до -42° С) сопровождается частыми метелями, буранами. Жаркое сухое лето (температура до +43° С) с недостаточным атмосферным увлажнением, интенсивным испарением, обилием солнечного освещения. Среднегодовая норма осадков 400-500 мм, продолжительность снежного покрова в среднем составляет 150 дней. Преобладающее направление ветра - восточное,

Преобладающее направление ветра – восточное и юго-восточное в теплый период и западного и юго-западного направления – в зимний период, среднегодовая скорость ветра 2,5 м/сек.

Среднегодовая относительная влажность составляет 65 %.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  с. Мамалаевка

1.Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутрипоселковой системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Общая площадь жилищного фонда МО Мамалаевский сельсовет составляет 19446 тыс. м². Площадь ветхого  аварийного жилья – 567 м2.

Таблица.  Структура жилья по формам собственности на начало 2012 года:

| Показатели | Ед. изм. | Всего по поселению |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилья | тыс.м² | 19446 |
| Частное жилье (индивидуально-обособленный жилой фонд + приватизированное жилье в многоквартирных домах) | тыс.м² | 15649,6 |
| Муниципальное (неприватизированное жилье) | тыс.м² | 340 |
| Жилье государственного жилищного (ведомственного) жилого фонда | тыс.м² | - |

Весь жилищный фонд представлен 1-этажными домами.

Таблица . Благоустройство жилого фонда:

| Из общей площади жилого фонда оборудовано: | Мамалаевский сельсовет |
| --- | --- |
| Водопроводом, % | 90% |
| Канализацией, % | 70% |
| Отоплением, % | 100% |
| газом (сетевым сжиженным), % | 90% |
| горячим водоснабжением, % | - |

Отдельные показатели Мамалаевского сельсовета в разрезе населенных пунктов по состоянию на 01.01.2012 года представлены в таблице

|  | с.Мамалаевка, Разъезд 12 км. | с.Капитоновка, х.Капитоновский рыбоучасток |
| --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения, всего, единиц в том числе: |  |  |
| Индивидуальных на: |  |  |
| природном (попутном) газе | 229 | 81 |
| твердом топливе | - | 34 |
| электрической энергии |  |  |
| Котельных автономных на: |  |  |
| природном (попутном) газе | 2 | 1 |
| жидком топливе |  |  |
| твердом топливе |  |  |
| электрической энергии |  |  |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения, всего Гкал/час в том числе: |  |  |
| Индивидуальных |  |  |
| Котельных |  |  |
| Отпущено котельными своим потребителям всего: Гкал/час в том числе: |  |  |
| Населению |  |  |
| бюджетофинансируемым организациям |  |  |
| Прочим организациям |  |  |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, всего, км |  |  |
| Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла, % |  |  |
| Численность населения, всего, человек | 734 | 304 |

Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительства новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения    нет.

АКТ

Об обнародовании решения   Совета депутатов МО Мамалаевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области от  21 января 2014 года № 88

«Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Мамалаевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области»

с.Мамалаевка                                                                        21 января 2014г.

Данный акт составлен главой муниципального образования Мамалаевского сельсовета Акашевым В.В. , специалистом администрации Мамалаевского сельсовета Якушиной Г.В., депутатом   МО Мамалаевского  сельсовета Чекуровой Г.А., о том, что 21 января 2014г в селе Мамалаевка в здании администрации Мамалаевского сельсовета: ул.Клубная 2\2;Мамалаевский ФАП: ул.Урожайная №9,здание Капитоновской библиотеки:улица Школьная №17\5  ,   было обнародовано решение от  21 января 2014 года № 88

«Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Мамалаевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области»

Акт составлен в присутствии:

Главы администрации Мамалаевского сельсовета Акашева В.В.

Специалиста администрации Мамалаевского сельсовета Якушиной Г.В.

Депутата МО Мамалаевский сельсовет Чекуровой Г.А.

Подписи составивших акт:

_______________________________Акашев В.В.

_______________________________Якушина Г.В.

_______________________________Чекурова Г.А.

СПРАВКА

об обнародовании

решение совета депутатов Мамалаевского сельсовета Переволоцкого района Оренбургской области от  21 января 2014 года № 88  «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Мамалаевский сельсовет  Переволоцкого района Оренбургской области

обнародовано в соответствии с Положением «О порядке обнародования нормативных правовых актов», утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Мамалаевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области от 07.04.2008 года № 97 в следующих местах:  с. Мамалаевка в здании администрации Мамалаевского сельсовета по адресу: ул. Клубная,2\2,  улица Урожайная,9 Мамалаевский Фап, и в здании Капитоновской библиотеки с.Капитоновка, улица Школьная, 17\5.

Дата обнародования –                                  21 января 2014 года

Период обнародования с                             21.01.2014 г. по 30.01.2014г

Глава администрации с\с :                                           В.В.Акашев.